ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА РОССИИ

Отраслевой дорожный норматив

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОДН 218.014-99

1. Разработано во исполнение Распоряжения ФДС России от 31.07.98г. № 98 "О разработке отраслевых норм потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог".

2. Утверждено руководителем Федеральной дорожной службы В.Г.Артюховым.

3. Введено в действие приказом Федеральной дорожной службы №.272 от 12.08.99 взамен "Нормативов оснащенности средствами механизации для содержания автомобильных дорог общего пользования", утвержденных Минавтодором РСФСР в 1989 г.

4. Разработано ГП "РОСДОРНИИ" на основе и в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом задач, стоящих перед российскими дорожниками по организации и проведению работ при содержании автомобильных дорог и сооружений.

# ВВЕДЕНИЕ.

Настоящие Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог разработаны взамен аналогичных "Нормативов", утвержденных бывшим Министерством автомобильных дорог РСФСР в 1989 году.

Документ разработан с учетом новой Классификации работ по ремонту и содержанию дорог, введенной в действие с 1 января 1998 года приказом Федеральной дорожной службы России от 18 декабря 1997 года, № 80, а также на основании анализа выпускаемой отечественной промышленностью и зарубежными фирмами средств механизации для выполнения комплекса работ по содержанию дорог.

Настоящие "Нормативы" предназначены для применения федеральными и территориальными дорожными органами при комплектовании службы содержания дорог необходимыми средствами механизации, обеспечивающими реализацию современных технологических процессов.

"Нормативы" разработали специалисты РОСДОРНИИ: к.т.н. Эрастов А.Я., инж. Розов Ю.Н., к.т.н. Сорока В.П., к.т.н. Мусатов С.А. и специалисты Федеральной дорожной службы Сычев В.И. и Секачева Н.А. В работе также участвовали инженеры РОСДОРНИИ Розов А.Ю., Швецов С.А. и Якобсон И.М.

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Разработка и реализация Нормативов потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог (далее "Нормативы") направлены на:

- улучшение транспортно-эксплутационного состояния дорог и повышение безопасности дорожного движения за счет повышения уровня механизации и качества выполнения основных технологических процессов;

расширение применения многоцелевых шасси с набором сменного рабочего оборудования, позволяющих сократить парк машин и обслуживающий персонал и обеспечить оперативное использование техники круглогодично;

- сокращение разномарочности машин и упрощение благодаря этому технического обслуживания и ремонта техники, снижение эксплуатационных затрат.

1.2. "Нормативы" позволяют целенаправленно и рационально использовать средства федерального и территориальных дорожных фондов на приобретение соответствующих отечественных и зарубежных машин и оборудования.

1.3. "Нормативы" разработаны с учетом основных технологических процессов в содержании дорог, установленных согласно действующей Классификации работ по ремонту и содержанию дорог. Перечень основных технологических процессов приведен в разделе 2 настоящего документа.

1.4. "Нормативы" установлены на 100 км автомобильных дорог I-V категории с учетом типа дорожных одежд (покрытий) и вида работ на основе расчетов и экспертных оценок потребности техники на 100 км двухполосных дорог шириной проезжей части 7,5 м.

При определении потребности в машинах для снегоочистки дорог вводятся поправочные коэффициенты в зависимости от категории трудности снегоборьбы в соответствии с Приложением 1. В отношении снегоочистительного оборудования для привлекаемого автотранспорта (см. Приложение 2 к таблице. 1) поправочный коэффициент принимают равным 1 независимо от района трудности снегоборьбы.

# 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

2.1. С учетом специфики работ по содержанию в разные периоды года перечень основных технологических процессов определен для двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.

2.2. В весенне-летне-осенний период основными технологическими процессами при содержании дорог являются:

а) полоса отвода - очистка полосы отвода от мусора и посторонних предметов;

планировка полосы отвода с прочисткой и профилированием кюветов и водоотводных канав:

- скашивание травы и ликвидация кустарника;

ликвидация нежелательной растительности химическим способом;

б) земляное полотно

- уборка с обочин, откосов и разделительной полосы посторонних предметов и мусора;

- устранение мелких повреждений (в т.ч. размывов) на неукрепленных обочинах и откосах с подсыпкой в отдельных местах грунта, планировкой и уплотнением;

- устранение мелких повреждений на укрепленных обочинах (в т.ч. на асфальтобетонных, щебеночно-гравийных);

- скашивание травы на обочинах, откосах и разделительной полосе;

- ликвидация кустарника на откосах и обочинах.

в) проезжая часть

асфальтобетонные (и другие "черные") и цементобетонные покрытия:

- очистка от мусора, пыли и грязи;

- заделка трещин и швов;

- устранение мелких повреждений (выбоин, просадок, колей и др.);

- устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума;

- поверхностная обработка (в т.ч. двойная) покрытий, включая очистку покрытия от пыли и грязи, распределение битумного вяжущего, распределение щебня (в т.ч. обработанного битумом), укатка, уборка неприжившегося щебня;

гравийные и щебеночные покрытия:

- восстановление профиля гравийных и щебеночных покрытий (в т.ч. с добавлением нового материала);

- планировка и обеспыливание гравийных и щебеночных покрытий;

г) искусственные сооружения

- очистка проезжей части и тротуаров мостов от грязи и мусора;

- устранение мелких повреждений на ж/б элементах мостов;

- исправление или замена отдельных секций перил или ограждений на мостах;

- очистка перил и ограждений от пыли и грязи;

- покраска перил и ограждений (кроме оцинкованных);

- очистка лотков и водопропускных труб от грязи, снега и льда;

- устранение мелких повреждений лотков и труб. включая оголовки:

д) обустройство и обстановка дороги

- восстановление и нанесение вновь дорожной разметки;

очистка и мойка дорожных знаков, стоек, ограждений, сигнальных столбиков и др.;

- замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков (включая знаки индивидуального проектирования), недостающих ограждений и направляющих устройств;

- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, автопавильонов, площадок отдыха и элементов их обустройства;

- уход за дорожным освещением (замена ламп и светильников); чистка, мойка и окраска опор (вертикальная разметка):

- устройство снегозащитных лесных полос, выращивание и уход за посадками и саженцами, рубки ухода: обрезка веток для обеспечения видимости и др.

2.3. В зимний период основными технологическими процессами при содержании дорог являются:

- патрульная очистка проезжей части дорог от снега;

- удаление снежных валов с обочин: сдвиганием, перекидкой, перекидкой у барьерных ограждений, сдвиганием с погрузкой в автосамосвалы (в основном на развязках в двух уровнях) и др.;

- удаление с проезжей части уплотненного снега;

- расчистка снежных заносов толщиной до 0,4 м, от 0,4 до 0,6 м, от 0,6 до 1,0 м и более 1,0 м;

борьба с зимней скользкостью, в т.ч.: распределение пескосоляной смеси, распределение твердых реагентов в чистом виде, распределение увлажненных реагентов, распределение жидких реагентов;

- устройство снежных траншей или валов на придорожной полосе для защиты дороги от снежных заносов.

# 3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

3.1. "Нормативы" по основным типам специальных машин, поливомоечные и подметально-уборочные машины; машины и оборудование для заделки трещин и швов в асфальтобетонных (и других "черных") и цементобетонных покрытиях; машины и оборудование для устранения ямочности на асфальтобетонных (и других "черных") и цементобетонных покрытиях; машины и оборудование для скашивания травы; плужно-щеточные снегоочистители; распределители противогололедных материалов; комплект машин для поверхностной обработки покрытий; машины для разметки проезжей части дорог с асфальтобетонным (и другим "черным") и цементобетонным покрытиями) определены расчетом (см. Приложение 2) с учетом их эксплуатационной производительности, а также коэффициентов цикла на соответствующие виды работ в соответствии с "Нормативными затратами на содержание км федеральных автомобильных дорог по органам управления дорожным хозяйством".

"Нормативы" по остальному перечню машин установлены на основе экспертных оценок специалистов и с учетом накопленного опыта в содержании дорог дорожной службой.

3.2. Разработанные "Нормативы" приведены в таблице 1, при этом потребность в снегоочистительной технике установлена для условий легкой снегоборьбы (см. Приложение 2). В таблице указаны также марки основных машин и оборудования и их основные параметры. Для возможности выбора эффективной зарубежной техники в таблице приведены (по большей части средств механизации) зарубежные аналоги.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование средств механизации | Потребность на 100 км по категориям дорог | Основные параметры средств | Зарубежные аналоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II и III | IV и V | механизации |  |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. МАШИНЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО СОДЕРЖАНИЯ |
| 1.1 | Комбинированная дорожная машина со сменным оборудованием, в т.ч. | 4 | 2 | 1 | Базовое шасси автомобилей КаМАЗ, МАЗ, ЗИЛ-133 или ЗИЛ-433 и их модификаций | Шасси "Унимог" со сменным оборудованием фирмы Schmidt (Германия) |
| 1.1.1. | Для мойки, подметания и обеспыливания покрытий | 4 | 2 | 1 | Вместимость цистерны, м3 6-10, ширина захвата щеток, м 2,50, ширина мойки покрытия, м до 10 | --"-- |
| 2.1.2. | Для очистки и мойки барьерных ограждении с приспособлением для мойки дорожных знаков | 2 | 1 | 0,5 | Цистерна, вместимость, м3 6-10. Оборудование для мойки гидродинамическим способом | --"-- |
| 1.2. | Оборудование для установки барьерных ограждений, восстановления существующих, а также для других работ по содержанию | 1 | 1 | 0,5 | Глубина бурения (задавливания), м до 2, диаметр скважины, м 0,36. грузоподъемность кранового оборудования, т 1,25 | --"-- |
| 1.3. | Комплект оборудования для устранения ямочности (а/б смеси, литой а/б и другие композиционные материалы) | 2,5 | 1,5 | 1 (кроме гравийно-щебеночных покрытий) | Производительность, м2/см до 100, компрессор производительностью м3/ мин 1,0, ручной отбойник кромок, кВт 3-4, бункер для а/б смеси, м3 3,0, котел, л 600, прицеп грузоподъемностью, т 2,5, фреза, м до 0,5, каток, т 1,0 или виброплита, т до 0,1, оборудование для литого а/б, м3 до 4 | Akzo Nobel TP-4 (США) Teltomat SSG 25 (Германия) |
| 1.4. | Машина холодного фрезерования для устранения келейности и деформации верхних слоев покрытий | 1,5 | 1 | - | Производительность, м3/ч 180, ширина фрезерования, м до 2,0, глубина фрезерования см 10, скорость фрезерования, м/мин 10, мощность, кВт 114 | Wirtgen W-500 (Германия) Caterpillar PR-05 (США) Bitelli Talpa SF60T3 (Италия) |
| 1.5. | Комплект оборудования для подготовки и заливки трещин и швов (ЭД-135) | 2 | 1 | 1 (кроме гравийно-щебеночных покрытий) | Оборудование для разметки продувки и разогрева кромок; котел для мастики вместимостью, л 500 со шлангами; оборудование для распределения высевок | Crafco E-Z 200 (США) Breining FF6-SF (Германия) Grun RVK. 450 комплекс (Германия) |
| 1.6. | Автогудронатор (ДС-39Б, ДС-142Б, БЦМ-96042, СД 203-3) | 1 | 0,5 | 0,15 | Вместимость, м3 4-10, ширина распределения, м до 4 | Е, Д, Etnyre Co (США) |
| 1.7. | Машины и оборудование для устройства шероховатых слоев (поверхностная обработка, "Слари-сил" и т.п.) | 1 | 0,25 | 0,15 | Ширина укладки, м до 3,5, производительность, пог.м/ч до 200 | Savalco (Швеция) Breining SW-4 (Германия) Е, Д, Etnyre Co (США) |
| 1.8. | Каток самоходный комбинированного действия со сменными вальцами (ДУ-92. ДУ-99) | 1 | 0,5 | 0,25 | Масса, т 9-12. ширина уплотнения см 170.рабочая скорость, км/ч 1-4 | Caterpillar (США) Вomag BW-64AC (Германия) |
| 1.9. | Каток самоходный, пневмоколесный (ДУ-65) | 1 | 0,5 | 0,25 | Масса, т 16, ширина уплотнения, см 170, рабочая скорость, км/ч до 8 | Caterpillar PF-300 (США) Bomag BW-20h (Германия) |
| 1.10. | Оборудование для очистки и профилирования канав и кюветов | 1 | 0,5 | 0,5 | Оборудование к автогрейдеру - вылет отвала, м 1,5, - глубина копания, м до1 и экскаватору-планировщику - глубина копания, м до 5 | Автогрейдер "Вамасс" (Финляндия) Экскаватор-планировщик UDS-114 (Чехия) |
| 1.11. | Оборудование для очистки лотков и водопропускных труб (КО-815. КО-804) | 1 | 0,5 | 0,25 | Гидромонитор к поливомоечному оборудованию КДМ. Оборудование для прочистки труб к машине "Сокол" /АО "Томез"/ | Гидромонитор к поливомоечному оборудованию на шасси "Унимог" (Германия) |
| 1.12. | Погрузочное оборудование с ковшом и набором для очистки полосы отвода, разделительной полосы, обочин и откосов от мусора и посторонних предметов | 1 | 0,5 | 0,5 | Манипулятор МГ-500, грузоподъемностью, т 0,5, оборудование МД-4 с ЛВ-19В и грейферным ковшом, м3 0,25 | Навесное погрузочное оборудование с грейферным ковшом на шасси "Унимог" (Германия) |
| 1.13. | Оборудование для скашивания травы в полосе отвода, на разделительной полосе, обочинах и откосах (дисковая косилка) | 4 | 2 | 1 | Ширина окашивания, м 1,2-2,0, угол наклона, град. до 40°, вылет, м 4-6, рабочая скорость, км/ч до 5 | Косилка ME 700 на шасси "Унимог" (Германия). SUPERWINNER (Польша) |
| 1.14. | Оборудование для срезки кустарника и мелколесья на обочинах, откосах и разделительной полосе | 1 | 0,5 | 0,5 | Ширина срезки, м ,.2-1,5, вылет, м 4-6 | Кусторез на гидроманипуляторе на шасси "Унимог" (Германия) |
| 1.15. | Оборудование для переработки срезанного кустарника и мелколесья в щепку | 1 | 0.5 | 0,5 | Производительность, м3/ч до 3 | Кусторез -измельчитель на базе шасси "Унимог" |
| 1.16. | Ручной кусторез (сучкорез) | 5 | 3 | 2 | Диаметр диска, см 30 | Husqvarna (Швеция) |
| 1.17. | Оборудование для внесения химикатов при химическом способе борьбы с нежелательной растительностью | 1 | 0,5 | 0,25 | Ранцевый распылитель емкостью, л 10-15 | Оборудование к кусторезу для внесения химикатов на шасси "Унимог" (Германия) |
| 1.18. | Экскаватор с ковшом 0,4-0,6 м3 со сменным оборудованием для планировки и уплотнения откосов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Неполно-поворотный гидравлический со сменным рабочим оборудованием | Навесное оборудование на шасси "Унимог" (Германия) |
| 1.19. | Автокран | 1 | 0,5 | 0,25 | Грузоподъемность, т до 16 | Автокраны "Либхер" (Германия) |
| 1.20. | Автогидроподъемник (АГП 18.02) с комплектом инструмента | 1 на 20 км электро- освещения | 0,5 на 20 км электро- освещения | - | Высота подъема, м до 18, грузоподъемность, кг 300 | Навесное подъемное оборудование на шасси "Унимог" (Германия) |
| 1.21. | Машина с оборудованием для разметки дорог краской или термопластиком: | 0,5 | 0,25 | 0,10 (кроме гравийно-щебеночных покрытий) | Рабочая скорость, км/ч до 6,0, ширина наносимых линий, м: термопластиком 0,1-0,2; краской 0,1 -0,3, котел для предварительного разогрева. | Сменное оборудование для маркировки дорог на шасси "Унимог" (Германия) Hofmann H-26-2 (Германия) |
|  | - оборудование для разметки краской | 0,5 | 0,25 | 0,10 | м3 14, грейфер |  |
|  | - оборудование для разметки термопластиком | 0,34 | 0,17 | - | грузоподъемностью, т до 2 | Linatex Ync (США) Cote-L Ynd (США) |
| 1.22. | Автомобиль-самосвал со съемной платформой ЗИЛ-ММЗ-49525 для уборки мусора | 0,5 | 0,25 | - | Вместимость платформы, м3 8,0, грузоподъемность, т 5 | FAUN (Германия) |
| 1.23. | Машина-ассенизатор (КО-507А, КО-519) | 0,5 | 0,25 | - | Вместимость цистерны, м3 10, производительность, мз/ч 10 | На базе шасси "Унимог" |
| 1.24. | Машина дорожного мастера на базе автомобилей "Газель" или "Бычок" | 2 | 1 | 1 | Состав звена, чел. 3-4, отсек для необходимых инструментов, дорожных знаков, оборудования для покраски элементов обстановки дороги (барьерных ограждений, автопавильонов, дорожных знаков и т.п.), сварочного оборудования, мотосучкорезов и др. | На базе шасси "Унимог" |
| 1.25. | Автобус для перевозки рабочих | 1 | 0,5 | 0,5 | Вместимость, чел. не более 20 | Мерседес (Германия) и др. |
| II. МАШИНЫ ДЛЯ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ |
| 2.1. | Комбинированная дорожная машина со сменным оборудованием, в т.ч. | 4 учетом п.1 | 2 учетом п.1 | 1 учетом п.1 | Базовое шасси автомобилей КаМАЗ, МАЗ, ЗИЛ-133 или ЗИЛ-433 и их модификаций | "Ролак". "Арктик-машин" (Финляндия) и др. |
| 2.1.1. | Для очистки дорог от снега и распределения противогололедных материалов (в твердом и жидком виде) | 8 (6 полос) | 4 | 2 | Одноотвальный плуг, боковой отвал, м 1,6, средний отвал, м 2,5, ширина очистки, м 2,5; щетка, ширина, м 2,30; рабочая скорость, км/ч 10-60. Емкость кузова, м3 6-8: ширина распределения, м 7,0-10,0; плотность посыпки, г/м2 10-400. Емкость цистерны, м3 6-8; ширина распределения, м 3,5-7,0, плотность розлива, г/м2 10-150 | Навесное снегоочистительное оборудование на шасси "Унимог" (Германия). Распределители фирм SCHMIDT, PIETSCH. NIDO (Германия) "Sisu" (Финляндия) |
| 2.2. | Машины и оборудование для уборки уплотненного снега | 2 | 1 | 1 | Автогреидер ширина захвата, м 2,5-3,0. Шнекороторный снегоочиститель ширина захвата, м 2,5-3.2, производительность, т/ч не менее 1200 | Средние отвалы AM ТЕНО (Финляндия). Шнекороторный снегоочиститель на шасси "Унимог" (Германия) |
| 2.3. | Универсальная малогабаритная машина (ДКТ-504) на базе мотоблока для снегоочис-ки тротуаров, площадок отдыха, а также в стесненных условиях | 3 | 2 | 1 | Монтируется на мотоблоке с двигателем мощностью 6 кВт щетка; угол поворота, град. 30, диаметр, м 0,4, частота вращения ротора, об/мин 200, масса, кг 49; плуг: угол поворота, град. 30, рабочая скорость, км/ч 1,1, ширина захвата, м 1,0, масса, кг 20; ротор для перекидки снега: ширина захвата, м 0,67, частота вращения ротора. об/мин 1000, дальность отбрасывания, м 5,0, масса, кг 52 | Husqvarna (Швеция) |
| 2.4. | Машины для работы на базах противогололедных материалов | 3 | 2 | 2 | Бульдозер на тракторе: мощность двигателя. кВт 55-75, класс тяги, тн 3,0. Погрузчик: грузоподъемность, т 2,5, вместимость ковша, и3 1,5, высота подъема, м 2,7. Экскаватор: вместимость ковша, м3 до 1 | Бульдозеры и погрузчики фирмы "Камацу" (Япония) |
| 2.5. | Машина с оборудованием для уборки снега за ограждениями | 2 | 1 | - | Аналог в Кемеровавтодоре. Подлежит комиссионной приемке, доработке и серийному производству | На базе шасси "Унимог" |
| III. МАШИНЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ МОСТОВ И ДРУГИХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| 3.1. | Машина для осмотра и ремонта мостов (АООТ "Автогидроподъемник" АГПМ-18/9-7,5) или Машина для обследования и ремонта мостов [АВС-60 (на шасси ЗИЛ-53001), а также на шасси МАЗ (длина рабочей площадки, м 9)] | 1 машина на специализированную бригаду | Вылет под мостом, м до 20; грузоподъемность, т 0,4; высота опускания площадки, м 8, ширина площадки, м 8. Снижение платформы под мост относительно уровня проезжей части, м 4, максимальная нагрузка на край платформы, т 0,3, длина рабочей платформы, м 6, угол поворота платформы под мостом, град. 180. | Aspen Aerials ИВ-60 (США) Barin AB9 (Италия) Moog MBL 1300T (Германия) |
| 3.2. | Комплект оборудования для устранения поверхностных дефектов ж/б мостов | --"-- | Дизель агрегат мощностью, кВт 15, электротрамбовка. Цемент-пушка СБ-67. Нарезчик швов. Компрессор производительностью, м3/мин до 2,5 | Машина для торкретирования ц/б поверхностей "Пуцмайстер" (Германия) |
| 3.3. | Оборудование для инъецирования специальных составов в трещины и пустоты | --"-- | Производительность, м3/см 1-2 | Putzmeister RMP-1000 (Германия) HibraTech (США) Pumps Ync (США) |
| 3.4. | Машина с поливомоечным оборудованием для промывки опорных частей и других элементов дороги(труб) | --"-- | Вместимость цистерны, м3 6, длина шланга, м до 20 | - |
| 3.5. | Электростанция передвижная | --"-- | Мощность, кВт 30 | - |
| 3.6. | Компрессор | --"-- | Производительность, м3/мин до 10 | - |
| 3.7. | Бетоно-растворомешалка | 1 на специализированную бригаду | Объем готового замеса, л 65 | - |
| 3.8. | Котел для подогрева битума | 2 на специализированную бригаду | Вместимость, м3 до 1 | - |
| 3.9. | Электрогазосварочный агрегат (АДД-311) | 1 на специализированную бригаду | Тип - передвижной | - |
| 3.10. | Инвентарные подмостки | --" -- | Лестница длиной, м до 8; монтажная площадка, м2 3 | - |
| 3.11. | Автомобиль "Газель" для перевозки бригады | --" -- | Состав бригады, чел. 4-5, отсек для мелкого оборудования, инструментов и дорожных знаков | - |

Примечания: 1. Машины, указанные в п.п. 1.6.-1.9., предназначены для устройства поверхностной обработки и специальных слоев с применением битума и битумной эмульсии.

2. Нормативы по п.п. 1.6.-1.9. установлены для условий III дорожно-климатической зоны (ДКЗ). Нормативы для других ДКЗ определяют путем умножения приведенных в таблице нормативов на коэффициенты; для I зоны - 2,0, II зоны - 1,4, IV и V зон - 0,7.

3. Кроме указанных снегоочистительных машин настоящие "Нормативы" предусматривают также необходимость наличия комплектов стандартных навесных одноотвальных плугов для привлекаемого автотранспорта: 8 комплектов для дорог I категории, 4 комплекта для дорог II и III категорий и 3 комплекта для дорог IV и V категорий из расчета на 100 км.,

4. В графе 3 пункта 2.1. указано количество машин для дорог I категории с 6-полосным движением, для дорог с 8- и 4-полосным движением соответственно принимают коэффициент 1,2 и 0,7.

5. В графах 3, 4, 5 пункта 1.16. количество кусторезов (сучкорезов) уточняется в зависимости от протяжения лесопосадок и объема работ.

6. В графах 3, 4, 5 пункта 2.4. указанное количество машин приобретается по лизингу или в аренду.

7. В раздел III. “Машины для содержания мостов и других искусственных сооружений” прияты из расчета на 1 специализированную бригаду, которая может выполнять работы по содержанию 1000-1200 пог.м. мостов в год.

8. Марки машин и оборудования, указанные в графе 2, могут быть заменены другими (см. Краткий справочник “Строительная, дорожная и специализированная техника”. - М.: АО “ПРОФТЕХНИКА”, 1998, 129085, г. Москва, а/я 18, телефон (095) 485-54-54).

# Приложение 1.

# Поправочные коэффициенты для определения Нормативов потребности в снегоочистительной технике

| № п/п | Районы по трудности снегоборьбы | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Районы легкой снегоборьбы: Калининградская область, южная часть Республики Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, южные части Астраханской и Ростовской областей, Читинская и Амурская области, юго-западная часть Хабаровского края. | 1,0 |
| 2. | II. Районы средней трудности снегоборьбы: Республика Карелия, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Костромская, Вологодская, Смоленская, Брянская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Московская, Ивановская области, южные части Республики КОМИ и Архангельской области, Кировская, Пермская, Волгоградская, Томская, Свердловская, Иркутская, Челябинская, Курганская области, Республика Удмуртия, Тюменская область (кроме Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов), северные части Омской, Ростовской, Астраханской, Нижегородской и Калужской областей, северная часть Республики Калмыкия, Хабаровский край (кроме юго-западной части), республики Тува, Бурятия, Саха (Якутия) южнее Северного полярного круга, Приморский и Красноярский края (кроме его юго-западной части и Таймырского автономного округа). | 1,5 |
| 3. | III. Районы трудной и очень трудной снегоборьбы: остальная часть Архангельской области, Тульская, Орловская, Курская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Пензенская области, республики Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан, Саратовская и Ульяновская области, южная часть Нижегородской, Омской и Калужской областей, Мурманская область, Новосибирская и Кемеровская области, остальная часть Красноярского края, Республика Алтай, остальная часть Республики КОМИ, Магаданская область, остальная часть Республики Саха (Якутия), Самарская и Оренбургская области, Алтайский край, Сахалинская область, Камчатская область, Корякский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймырский автономный округ, побережье Чукотского автономного округа в пределах Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей. | 2,0 |

# Приложение 2.

# Расчет потребности основных типов специальных машин и оборудования.

А. Поливомоечное и подметально-уборочное оборудование на базовой машине.

,                                                     (1)

где F - обрабатываемая площадь проезжей части, м2;

кц - коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон (принято кц=10,0);

кпр - коэффициент, учитывающий перекрытие проходов машины (кnp= l.2);

Пэ - эксплуатационная производительность машины, м2/ч:

Тс - продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут;

mт, - число дней возможной работы машины за сезон, сут;

кип - коэффициент использования парка (кип=0,7).

Б. Машины и оборудование для скашивания травы.

,                                                    (2)

где Fт - площадь скашивания травы на обочинах, откосах и полосе отвода, м2;

кпрк - коэффициент, учитывающий перекрытие проходов косилки (кпрк=1,1);

кцт - коэффициент цикла (принято кцт=2,0);

Пэт - эксплуатационная производительность машины, оборудования, м2/ч;

Тст - продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут;

mэт - число дней работы машины за сезон, сут;

кип - коэффициент использования парка (кип=0,7).

В. Машины и оборудование для заделки раскрытых трещин и швов.

,                                             (3)

где Lтр - длина, подлежащая заделке раскрытых трещин и швов, км;

кцтр - коэффициент цикла (кцтр= 1,0);

Пэтр - эксплуатационная производительность машины, м/ч;

Тстр - продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут:

mэтр - число дней работы машины за сезон, сут;

кип - коэффициент использования парка (кип=0,7).

Г. Машины и оборудование для устранения ямок, выбоин, просадок.

,                                                    (4)

где Fя - площадь устраняемых дефектов, м2;

кця - коэффициент цикла (принято кця = 1,0);

Пэя - эксплуатационная производительность машины по заделке дефектов а/б смесью, m'/h;

Тся, - продолжительность работы машины в течение суток, ч;

mэя, - число дней работы машины в течение сезона, сут;

кип - коэффициент использования машин (кип = 0,7).

Д. Плужно-шеточные снегоочистители для легких условий снегоборьбы.

,                                              (5)

где Fсн - площадь проезжей части, подлежащая снегоочистке, м2:

кцсн - коэффициент цикла;

ктрс - коэффициент трудности снегоборьбы (см. Приложение 1);

Пэсн - эксплуатационная производительность снегоочистителя, тыс.м2/ч;

Тэсн - средняя продолжительность работы в течение суток, ч;

mэсн - количество дней работы машины в течение сезона, сут;

кип - коэффициент использования машин (кип=0.7).

Е. Распределители противогололедных материалов.

,                                                 (6)

где Fрп - площадь проезжей части, подлежащая обработке противогололедными материалами, м2;

кцрп - коэффициент цикла;

Пэрп - эксплуатационная производительность распределителя, тыс.м2/ч;

Тсрп - средняя продолжительность работы в течение суток, ч;

mэрп - количество дней работы машины в течение сезона, сут;

кип - коэффициент использования машин (кип=0,7).

Ж. Машины и оборудование для разметки проезжей части дорог с асфальтобетонным (и другим "черным") и цементобетонным покрытиями.

а) для разметки краской

,                                                 (7)

где Lpз - длина дорожной разметки, п.м;

кцрз - коэффициент цикла (кцрз=1,0);

Пэрз - эксплуатационная производительность оборудования маркировочной машины, п.м/ч;

Тсрз - средняя продолжительность работы машины в течение суток, ч;

mэрз - число дней работы машины за сезон, сут;

кип - коэффициент использования машин (кип=0,7).

б) для разметки термопластиком

коэффициент цикла кцрз=1/3(0,33 (разметка термопластиком выполняется один раз в три года).

3. Комплект машин для поверхностной обработки с применением битума.

Состав комплекта	Автогудронатор;

Щебнераспределитель;

Каток самоходный средний, комбинированного действия;

Каток самоходный тяжелый пневмоколесный.

а) автогудронатор.

,                                                           (8)

где Fоб - площадь проезжей части, подлежащая обработке битумом за сезон, тыс.м2;

Примечание: Поверхностную обработку возобновляют один раз в три года.

кпер - коэффициент, учитывающий перекрытие проходов гудронатора (кпср=1,1);

Па - эксплуатационная производительность автогудронатора в день (в смену), тыс.м2/ см;

mа - число рабочих дней (смен) за сезон, сут;

кип - коэффициент использования машин (кип=0,7).

Примечание: В расчете должна учитываться предварительная подгрунтовка покрытия жидким битумом.

б) щебнераспределитель.

,                                                         (9)

где Foб - площадь проезжей части, обработанная битумом за сезон, тыс.м2;

Пщ - эксплуатационная производительность щебнераспределителя в день (в смену), тыс.м2/ см;

mщ- число рабочих дней (смен) в году, сут;

кип - коэффициент использования машин (кип=0,7).

в) катки.

,                                                    (10)

где Fоб - площадь проезжей части, подлежащая укатке за сезон, тыс.м2;

кпер - коэффициент, учитывающий перекрытие проходов катка (кпер=1,1);

кпрох - количество проходов катка по данному следу (кпрох=3):

Пкс - эксплуатационная производительность катка в день (в смену), тыс.м2/см;

mкc - число рабочих дней (смен) катка за сезон, сут;

кип - коэффициент использования машин (кип=0,7).

# Приложение 3

# ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Схема 1.

ПАТРУЛЬНАЯ ОЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Плужно-щеточный одноотвальный снегоочиститель | ЭД-403, ЭД-226, SAL03008, Сокол, обор."Тройка" |
| 2. | Плужно-щеточный одноотвапьный снегоочиститель с боковым отвалом | Тоже |
| 3. | Шнвкороторный снегоочиститель | ДЭ-210Б, ДЭ-206 |

Схема 2.

ПАТРУЛЬНАЯ ОЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Плужно-щеточный одноотвальныи снегоочиститель | ЭД-403, ЭД-226, SAL03008, Сокол, обор. "Тройка" |
| 2. | Плужно-щеточный одноотвальный снегоочиститель с боковым отвалом | Тоже |
| 3. | Автогрейдер | ДЗ-180, ДЗ-143, ДЗ-122 |
| 4. | Шнекороторный снегоочиститель | ДЭ-210Б, ДЭ-206 |
| 5. | Вапоразбрасыватель - боковая снегоуборочная фреза | Шмидт SF-Z-3 к шасси "Унимог" |

Схема 3

ПАТРУЛЬНАЯ УБОРКА СНЕГА НА ДОРОГАХ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Плужно-щеточный одноотвальный снегоочиститель | ЭД-403, ЭД-226, "Сокол", оборудовании "Тройка" |
| la. | Плужно-щеточный снегоочиститель с боковым отвалом | Тоже |
| 2. | Шнекороторный снегоочиститель | ДЭ-210Б, ДЭ-226 |

Схема 4

ПАТРУЛЬНАЯ ОЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА (СКОРОСТНАЯ)

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Одноотвальные плужные снегоочистители, работающие в скоростном режиме | SAL03008 на КАМАЗ 53213, Сокол, КУМ 5551, Ролак, Арктик машин, Тройка |
| 2. | Фронтальная или задняя щетка | MPS26H-C отвалом к "Унимогу" и КУМ 5551; LKC18-Н-фронтальная, НКС22 -задненавесная |

Схема 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ МАТЕРИАЛОВ И ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Распределитель противогололедных материалов | SAL03008 на КАМАЗ 53213, ЭД-403, |
| 2. | Плужно-щеточный одноотвальный снегоочиститель | ЭД-226, КО-80601, PIETSCH (жидкие материалы) |
| 2а. | Плужно-щеточный снегоочиститель с боковым отвалом | Сокол ЭД-403, ЭД-226 |

Схема 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Распределитель противогололедных материалов | SAL03008 на КАМАЗ 53213, ЭД-403, ЭД-226, Сокол (АО Томез) |
| 2. | Фронтальная или задненавесная щетка | MPS26H-c отвалом к "Унимогу" и КУМ 5551; LКС18-Н-фронтальная, НКС22-задненавесная |

Схема 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИДКИХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Распределитель жидких противогололедных материалов | ЭД-403А, ДКТ-503 |
| 2. | Фронтальная или задненавесная щетка | MPS26H-C отвалом к "Унимогу" и КУМ 5551; LKC18-Н-фронтальная, НКС22-задненавесная |

Схема 8

ОЧИСТКА ДОРОГИ ОТ СНЕЖНОГО НАКАТА

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Распределитель твердых противогололедных материалов | SAL03008 на КАМАЗ 53213, Сокол (АО Томез), ЭД-403, РП-1 |
| 2. | Автомобиль с оборудованием (средний отвал) для снятия снегового наката | Тройка2 на КаМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ |
| 3. | Автогрейдер | ДЗ-180 с рыхлителем |

Схема 9

УБОРКА СНЕГА НА ПУТЕПРОВОДАХ

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Плужно-щеточный снегоочиститель | ЭД-403, ЭД-226, SAL03008, Сокол |
| 1а. | Плужно-щеточный снегоочиститель с боковым отвалом | То же |
| 2. | Шнакороторный снегоочиститель с погрузочным na-трубком | ДЭ-210Б, ДЭ-226 |
| 3. | Самосвал с наращенными бортами | ЗИЛ-ММЗ-45063, КаМАЗ-55118 |
| 4. | Может заменяться лаповым погрузчиком | КО-206А |

Схема 10

УБОРКА СНЕГА НА ОГРАНИЧЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ, НА ТРОТУАРАХ ЗА БАРЬЕРНЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ

| СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ |
| --- |
| № | Наименование | Марка |
| 1. | Снегоуборочная фреза на рычажном подвесе в комплекте к косилке | Косилка FM-E, ME (Шмидт) к автомобилю И800-И2150 |
| 2. | Малогабаритный снегоочиститель отбрасывающего действия | Хонда HS621, HS622, Хускварна 8-26Т, 4-21 |